# Правила експлуатації меліоративних систем (осушувальні системи), які перебувають у державній власності

Сторінка

І. Загальні положення

1.1. Ці Правила встановлюють основні вимоги, яким повинні відповідати осушувальні системи сільськогосподарського призначення, а також визначають організаційні заходи, склад і зміст робіт з експлуатації цих систем.

1.2. Ці Правила є обов’язковими для  працівників експлуатаційних організацій, які входять до сфери управління центральних органів виконавчої влади з регулювання відносин у сфері меліорації земель.

Правила носять рекомендаційний характер для приватних агропідприємств, селянських (фермерських) господарств, господарських товариств, сільськогосподарських кооперативів, інших суб’єктів господарювання, громадян (фізичних осіб) і юридичних осіб, далі – власників (землекористувачів), що використовують у своїй діяльності  осушені землі і водогосподарські об’єкти та здійснюють заходи, пов’язані з експлуатацією осушувальних систем або окремих споруд.

1.3. Наведені в цих Правилах терміни вживаються у значеннях, наведених у Законі України „Про меліорацію земель”, Водному кодексі України та Положенні про проведення планово-попереджувальних ремонтів меліоративних систем і споруд, затвердженим наказом Держводгоспу України від 1 жовтня 1999 р. № 151 та зареєстрованим в Міністерстві України 12 квітня 2000 р. за № 225/4446.

1.4. У розвиток цих Правил, за необхідності розробляються й затверджуються вказівки та інструкції з окремих питань експлуатації меліоративних систем у залежності від природних умов і особливостей регіонів.

1.5. Відповідно до статті  1 Закону України “Про меліорацію земель” меліоративна система – це технологічно цілісна інженерна інфраструктура, що включає в себе такі окремі об’єкти, як меліоративна мережа каналів, трубопроводів (зрошувальних, осушувальних, осушувально-зволожувальних, колекторно-дренажних) з гідротехнічними спорудами і насосними станціями, захисні дамби, спостережна мережа, дороги і споруди на них, взаємодія яких забезпечує управління водним, тепловим, повітряним і поживним режимом ґрунтів на меліорованих землях.

1.6. Експлуатація меліоративних систем являє собою комплекс технічних, організаційних і господарських заходів, що забезпечують утримання у справному стані об’єктів інженерної інфраструктури, періодичний їх огляд, проведення планово-попереджувальних ремонтів, виявлення і локалізацію аварій, водорозподіл, водооблік, регулювання водного режиму ґрунтів, спостереження за гідрогеолого-меліоративним станом осушуваних земель, управління і контроль за підготовкою власниками (землекористувачами) меліоративної мережі та споруд до роботи у вегетаційний період.

1.7. Громадяни (фізичні особи) і юридичні особи, які експлуатують  меліоративні системи, окремо розміщені гідротехнічні споруди, зобов’язані утримувати зазначені об’єкти у справному стані і вживати заходів щодо попередження їх пошкодження та руйнування.

Управління інженерною інфраструктурою меліоративних систем та утримання їх у справному стані здійснюють:

загальнодержавних і міжгосподарських меліоративних систем, які перебувають у державній власності – підприємства, установи та організації, що належать до сфери управління спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань розвитку водного господарства і меліорації земель, управління, використання та відтворення поверхневих водних ресурсів;

міжгосподарських меліоративних систем, які перебувають у комунальній власності, а також внутрішньогосподарських меліоративних систем – власники цих систем або спеціально утворені ними підприємства, установи, організації.

## ІІ. Основні заходи з експлуатації осушувальних систем

2.1. Основними заходами з експлуатації осушувальних систем є: нагляд, догляд і ремонт (поточний, капітальний, аварійний), які здійснюються згідно з Положенням про проведення планово-запобіжних ремонтів меліоративних систем і споруд.

## 2.2. Нагляд за  роботою осушувальної мережі та всіх її елементів здійснюється систематично з метою своєчасного попередження, виявлення та усунення пошкоджень. За допомогою нагляду оцінюють працездатність і надійність систем і споруд, виявляють недоліки, на підставі яких складають план робіт з догляду і ремонту систем, а також роблять висновки щодо їх удосконалення або реконструкції.

2.3. Нагляд за осушувальними системами здійснюється:

за роботою міжгосподарської мережі, гідротехнічних споруд та інших водогосподарських об’єктів – спеціалістами експлуатаційних водогосподарських організацій, на балансі яких вони перебувають;

за роботою внутрішньогосподарських систем – власниками (землекористувачами) меліорованих земель або на договірних засадах спеціалізованими організаціями.

2.4. Нагляд за осушувальними системами включає:

контроль за дотриманням проектного режиму роботи системи;

спостереження за роботою системи і виявлення причин, що викликають пошкодження або порушення роботи їх окремих елементів;

виявлення місць можливого виникнення аварій;

контрольне нівелювання і заміри параметрів осушувальних каналів, дамб, споруд;

проведення гідрометричних робіт (заміри рівнів і витрат поверхневих і ґрунтових вод);

нагляд за меліоративним станом осушуваних земель;

попередження власників (землекористувачів) про недопущення складування на осушуваних землях поблизу водних об’єктів мінеральних добрив, гербіцидів, ядохімікатів з метою запобігання забруднення поверхневих і дренажних вод;

спостереження й контроль за дотриманням природоохоронних і протипожежних заходів на осушених торфовищах.

2.5. Догляд  за осушувальною системою – комплекс заходів, направлених на утримання осушувальних систем у справному стані за рахунок систематичного усунення дрібних пошкоджень, заростання і замулення каналів рослинністю і збереження елементів систем від руйнування.

2.6. До заходів з догляду за осушувальними системами відносяться:

видалення з водоприймачів і каналів предметів, що туди потрапили та перешкоджають вільній течії води;

скошування й видалення чагарнику і трав’яної рослинності на дні, укосах і бермах каналів, захисних дамбах, дорожніх кюветах, біля гідротехнічних споруд;

очищення від сміття і сторонніх предметів водоскидних воронок, отворів мостів, труб-переїздів, регуляторів, оглядових колодязів, фільтрів-поглиначів, дренажних гирл та інших гідротехнічних споруд;

підготовка споруд до пропуску весняних та літньо – осінніх паводків і підготовка їх до роботи у зимовий період (консервація);

відновлення водоскидних воронок і борозен для скидання поверхневих вод;

виправлення знаків інженерної обстановки і дрібних пошкоджень на каналах і спорудах та підтримання у належному стані систем інформаційно-естетичного забезпечення об’єктів водогосподарсько-меліоративного комплексу;

проведення природоохоронних і санітарно-оздоровчих заходів.

2.7. Технічний догляд за осушувальними системами і гідротехнічними спорудами здійснюють оглядачі, машиністи насосних станцій, бригади, ланки, які мають спеціальну підготовку і відповідають за технічно справний стан закріплених за ними споруд, агрегатів, елементів або системи в цілому.

2.8. Поточний ремонт передбачає виконання комплексу робіт із систематичного і своєчасного захисту елементів систем споруд та інженерного обладнання від передчасного зношення шляхом проведення запобіжних заходів та усунення дрібних пошкоджень.

2.9. До поточного ремонту відносяться роботи:

очищення водоприймачів і каналів від наносів, водної і деревно-чагарникової рослинності;

усунення перекатів, зсувів і промоїн на водоприймачах і каналах;

промивання і прочищення закритих колекторів і дрен, фільтрів-поглиначів, відстійників та інших споруд;

ремонт дренажних гирл, колодязів та інших споруд на закритій мережі;

ремонт ущільнень перегороджуючих і регулюючих гідротехнічних споруд;

ремонт споруд, окремих ділянок каналів і доріг, часткова заміна кріплень укосів і дна каналів;

ремонт насосних станцій, трубопроводів і дощувального обладнання;

ремонт житлових, виробничих і складських будов і приміщень, а також ліній електропередач і зв’язку.

До поточного ремонту відносяться роботи, вартість яких не перевищує 20% первісної переоціненої вартості об’єкта ремонту.

2.10. Капітальний ремонт осушувальних систем – вид  планового ремонту з метою відновлення до початкових проектних розмірів споруд, повної або часткової заміни зношених конструкцій, інженерного обладнання, інших елементів системи або заміна їх на більш надійні й економічні.

2.11. До капітального ремонту відносяться:

роботи з надання або відновлення проектних розмірів відрегульованим водоприймачам, каналам, дамбам і дорогам;

повна або часткова перебудова тимчасових шлюзів-регуляторів, мостів, труб та інших гідротехнічних і дорожніх споруд на постійні споруди з довговічних матеріалів;

промивання замулених або закупорених дрен і колекторів з перекладанням окремих дрен;

будівництво додаткових дрен, поглинаючих колодязів, каналів, гідротехнічних споруд, доріг, необхідність у яких з’ясувалась у процесі експлуатації систем і сільськогосподарського використання земель;

заміна окремих елементів гідротехнічних і дорожніх споруд, виробничих і житлових будівель, а також ліній електропередач і зв’язку.

Капітальний ремонт може бути комплексним, який охоплює всю осушувальну систему, або вибірковим, що охоплює окремі елементи системи або споруди.

Капітальний ремонт здійснюється при вартості робіт понад 20% первісної переоціненої вартості об’єкта ремонту з встановленням термінів корисного використання.

2.12. Аварійний ремонт на осушувальній системі полягає у відбудові зруйнованих або значно пошкоджених каналів, доріг і споруд, викликаних унаслідок проходження непередбачених високих паводків або інших стихійних явищ, а також порушення правил експлуатації меліоративних систем, допущених прорахунків у проектах або низькою якістю і недоробками у будівництві.

Ліквідація дрібних аварій виконується з оплатою аварійно-відбудовчих робіт за рахунок поточного ремонту. Ліквідація більш руйнівних аварій виконується за рахунок відрахувань на капітальний ремонт або за рахунок спеціально виділених коштів.

ІІІ.  Основні завдання експлуатації осушувальних систем

3.1. Основними завданнями експлуатації осушувальних систем сільськогосподарського призначення є:

відведення поверхневої води, створення і постійне підтримання у кореневмісному шарі ґрунту оптимального водно-повітряного режиму, необхідного для одержання високих і стійких врожаїв сільськогосподарських культур;

охорона й утримання у справному (належному)  працездатному стані всіх елементів осушувальних систем;

проведення обліку осушуваних земель;

контроль за меліоративним станом осушуваних земель і технічним станом осушувальних систем та водоприймачів;

поліпшення технічного стану та вдосконалення осушувальних систем із метою підвищення ефективності використання осушуваних угідь.

3.2. На експлуатаційні водогосподарські організації, власників (землекористувачів) меліорованих земель,  що використовують меліоративні системи, покладається:

планування та виконання робіт і заходів з утримання осушувальних систем у справному стані, здійснення постійного нагляду за роботою систем та догляду за ними, своєчасне проведення поточних, капітальних і аварійних ремонтів;

регулювання водного режиму, забезпечення своєчасного відведення надлишкових ґрунтових і поверхневих вод з меліорованих земель на системах односторонньої дії та підтримання необхідної норми осушення і                вологості кореневмісної зони у засушливі періоди вегетації на системах двосторонньої дії;

забезпечення безаварійного пропуску весняного водопілля та паводків по водоприймачах, скиду води по каналах і спорудах, відкачування з польдерів повеневих і паводкових вод;

проведення систематичних спостережень за режимом поверхневих і ґрунтових вод на осушуваних територіях, вологістю ґрунтів у кореневмісному шарі ґрунту;

дотримання вимог з охорони навколишнього природного середовища;

виконання планово-попереджувальних ремонтів та відновлювальних робіт на осушувальних системах;

здійснення обліку об’ємів води, що скидаються осушувальною мережею у водоприймачі та контроль за їх якістю;

проведення робіт на осушувальних системах з обладнання осушувальної мережі, споруд, дамб, водойм знаками інженерної обстановки, пікетними і кілометровими стовпцями, реперами, здійснення маркерного та інформаційного  забезпечення об’єктів водогосподарського комплексу.

ІV.  Основні вимоги експлуатації осушувальних систем

4.1. Осушувальні канали, споруди, дамби, водоприймачі, експлуатаційні дороги та лінії зв’язку експлуатуються та ремонтуються їх власниками або користувачами.

4.2. Використання водоприймачів, каналів та інших елементів осушувальних систем для потреб, не  пов’язаних з підтриманням необхідної норми осушування і вологості у кореневмісному шарі грунту, включаючи будівельні роботи, може проводитися лише з дозволу державної водогосподарської експлуатаційної організації і власника зазначеного об’єкта.

4.3. На осушувальних системах категорично забороняється:

переїжджати через канали, захисні дамби на тракторах, автомашинах та інших транспортних засобах у місцях, не передбачених для цих цілей;

випасати худобу на укосах і бермах каналів, відрегульованих водоприймачах, захисних дамбах, греблях та інших земляних спорудах, влаштовувати водопій та прогони худоби у невстановлених для цього місцях;

забруднювати, пошкоджувати і руйнувати русла каналів, водоприймачів, захисні дамби, гідротехнічні споруди, інженерні знаки та інші елементи системи;

проводити оранку земель від брівки каналів і підошви захисних дамб не ближче відстані, встановленої чинним законодавством;

самовільно влаштовувати на водоприймачах і каналах, без дозволу відповідних органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування (у межах їх компетенції), перегороджуючих або інших споруд, скидання неочищених стічних вод тощо, використовувати їх не за призначенням;

добування торфу, закладання поблизу каналів, дамб, гідротехнічних споруд кар’єрів для розробки ґрунтів у місцях, непередбачених проектами осушувальних систем;

влаштовувати сміттєзвалища, складувати добрива, гербіциди, тощо.

4.4. Основними експлуатаційними заходами, що забезпечують нормальний стан осушувальних систем є:

спостереження за роботою системи і виявлення причин відказів у їх роботі, порушення стану окремих елементів, пошкоджень і руйнувань;

виявлення місць можливого виникнення аварій; постійний контроль за рівнем ґрунтових вод;

нагляд за меліоративним станом осушуваних угідь;

видалення з каналів і водоприймачів сторонніх предметів, що утруднюють вільний прохід води і створюють підпір;

скошування трав’яної рослинності, вирубування кущів на укосах і бермах каналів, захисних дамб, регулюючих водойм;

очищення від сміття, мулу, снігу, льоду та сторонніх предметів отворів мостів, труб-переїздів, оглядових колодязів, дренажних гирл, регуляторів та інших гідротехнічних споруд;

промивка та прочищення закритих колекторів і дрен.

V.  Нагляд за меліоративним станом осушуваних земель

5.1.  Основні завдання меліоративного моніторингу

5.1.1. Одним з головних завдань при використанні осушуваних земель є нагляд за їх меліоративним станом, який виконується гідрогеолого-меліоративними підрозділами Держводагентства України.

5.1.2. Основними факторами, що визначають меліоративний стан осушуваних земель, є:

режим підземних  і поверхневих вод, їх водно-сольовий склад;

водно-повітряний режим ґрунтів;

дренажний стік і його хімічний склад;

потужність і окультуреність гумусового шару ґрунту;

ущільнення і спрацювання осушуваних торфовищ;

метрологічні елементи (опади, випаровування, температура ґрунту, глибина промерзання й відтавання ґрунту, висота снігового покриву та ін.).

5.1.3. Спостереження і дослідження проводяться на основі природно-меліоративного районування і типізації осушувальних систем.

5.1.4. Типізація осушувальних систем повинна враховувати природні, меліоративні і водогосподарські ознаки в межах річкового басейну, якими є:

геологічні й гідрологічні умови;

геоморфологічні особливості;

рельєф;

тип ґрунту;

тип осушувальної системи;

радіоактивне забруднення (при спеціальних дослідженнях).

5.1.5. Метою впровадження меліоративного, еколого-меліоративного моніторингу є отримання інформації про стан елементів природного комплексу на осушуваних землях і оцінка меліоративного стану на них.

5.1.6. Згідно з діючими методичними та нормативними документами гідрогеолого-меліоративними експедиціями, партіями здійснюється оцінка меліоративного стану осушуваних земель відповідно до карт глибин залягання ґрунтових вод, складених для всіх осушуваних сільськогосподарських угідь з урахуванням типу ґрунтів, сільськогосподарського використання земель, відомостей про термін відводу поверхневих вод на конкретній площі.

5.1.7. Дані про розподіл площ за меліоративним станом осушуваних сільськогосподарських угідь визначаються по карті меліоративного стану земель. На карту повинні бути нанесені контури з недопустимою глибиною залягання рівня ґрунтових вод, недопустимими термінами відводу поверхневих вод та глибиною залягання рівня ґрунтових вод, а також межі осушуваних сільськогосподарських угідь із задовільним та добрим меліоративним станом.

5.2.  Облік якісного стану осушуваних земель

До складу робіт з обліку якісного складу осушуваних земель включаються:

контроль за режимом рівнів ґрунтових вод, кількістю поверхневих вод, що надходять і скидаються із системи;

дослідження динаміки вологозапасів у кореневмісному шарі ґрунту на протязі вегетаційного періоду;

контроль за дренажним стоком;

спостереження за якістю поверхневих, ґрунтових і дренажних вод;

оцінка меліоративної обстановки у динаміці її розвитку, прогноз можливих змін у наступні роки;

розробка заходів щодо покращення меліоративного стану осушуваних земель, забезпечення на них оптимального водно-повітряного режиму;

регулярна інформація на договірній основі власників (землекористувачів) осушуваних земель про їх меліоративний стан і необхідність проведення заходів з його поліпшення.

VІ. Технічна документація

6.1. Технічна документація повинна характеризувати осушувальну систему, її окремі елементи, їх основні технічні дані з урахуванням змін на системі. Технічна документація зберігається на термін дії осушувальної системи.

6.2. Експлуатаційні водогосподарські організації повинні мати у своєму розпорядженні таку технічну документацію:

проектну і виконавчу документацію на осушувальні системи;

паспорти осушувальних систем і окремих споруд встановленої форми;

картографічні матеріали з нанесеними на них системами та спорудами;

журнали оперативного обліку роботи насосних станцій, регулюючих споруд, водосховищ тощо;

журнали нагляду за технічним станом меліоративних систем і водогосподарських споруд;

журнали реєстрації ознайомлення експлуатаційного персоналу з посадовими і технічними інструкціями, правилами техніки безпеки та виробничої санітарії.

6.3. Експлуатаційний персонал повинен знати Закон України «Про меліорацію земель», основи водного і земельного законодавства України, Правила експлуатації осушувальних систем, Положення про проведення планово-попереджувальних ремонтів меліоративних систем і споруд та ці Правила.

Склад технічної документації на осушувальні системи, які приймаються     в експлуатацію, визначається діючими «Правилами прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом меліоративних водогосподарських об’єктів державного замовлення».

6.4. На осушувальні системи, які знаходяться в експлуатації і не мають технічної документації, експлуатаційні водогосподарські організації повинні складати:

схематичний план осушувальної системи у масштабі 1:10000 (1:5000), на якому повинні бути показані контури населених пунктів, контури осушуваної території, межі землекористувачів, водоприймачі, всі провідні осушувальні й зрошувальні канали і трубопроводи із спорудами на них, закриті колектори, захисні дамби (вали), греблі, дороги, лінії електропередач і зв’язку, пункти експлуатаційної гідрометрії, знаки берегової обстановки й репери, межі експлуатаційних виробничих дільниць;

поздовжні й поперечні профілі на відрегульовані водоприймачі, крупні провідні осушувальні та зрошувальні канали і трубопроводи, захисні дамби й дороги. Поздовжні й поперечні профілі – на відрегульовану їх довжину і на 1-2 км вище і нижче; на канали, трубопроводи і захисні дамби – на всю їх протяжність; на дороги – у межах осушуваної території.

6.5. На нерегульовані водоприймачі складаються схематичні поздовжні профілі на ділянки, що примикають до осушуваної території на 1-2 км нижче і 0,5 км вище.

6.6. На поздовжніх профілях водоприймачів і провідних каналів повинні бути вказані: бровки, дно, розрахункові рівні води, похил водної поверхні й дна, місця впадання каналів і розміщення споруд із зазначенням характерних відміток і основних параметрів, відмітки дна, межі закріплених ділянок, тип і матеріали кріплення.

6.7. На поздовжніх профілях трубопроводів і закритих колекторів показують: поверхню ґрунту, трубопровід, вказують його діаметр, матеріал і похил, розміщення споруд, трубопроводи і дрени, що впадають або відходять від нього, наявність постійних і тимчасових реперів та берегових знаків.

VІІ.  Експлуатація об’єктів інженерної інфраструктури

7.1.  Експлуатація водоприймачів

7.1.1. Основними умовами експлуатації водоприймачів осушувальних систем є:

рівень води у меженний, передпосівний, посівний і літньо-повеневий періоди повинен забезпечувати норму осушення; при проходженні весняної повені допускається підпір осушувальної системи та короткочасний вихід води на заплаву, так як у цей час польові роботи не виконуються;

відсутність затоплення осушуваних земель паводками розрахункової забезпеченості на протязі літнього й осіннього періодів;

відсутність негативного впливу скиду вод із даної системи на водний режим нижче розташованої території.

7.1.2. Ширина берм уздовж водоприймача повинна забезпечувати вільне переміщення землерийних механізмів, укоси і гребінь кавальєрів та дамб повинні бути сплановані і залужені.

7.1.3. Водоприймач повинен бути обладнаний знаками інженерної обстановки, водомірними постами і гідрометричними створами.

7.1.4. Русло відрегульованого водоприймача повинно утримуватися вільним від рослинності, відкладень наносів і сторонніх предметів, що викликають підпір і перешкоджають вільному протіканню потоку. Місця впадання притоків і каналів, а також ділянки у слабких ґрунтах та таких, що легко розмиваються, – закріплюються.

7.1.5. Забороняється прокладання комунікацій, дообладнання водоприймача стаціонарними насосними станціями, мостами, шлюзами та іншими спорудами, а також його реконструкція без погодження зі спеціально уповноваженими органами державного управління з питань розвитку водного господарства і меліорації земель, управління, використання та відтворення поверхневих водних ресурсів та проектною організацією, що проектувала водоприймач.

7.1.6. Експлуатація гідротехнічних споруд на водоприймачах і осушувальній мережі, захисних валів і дамб, насосних станцій та інших об’єктів здійснюється відповідно до норм, викладених у розділах 7, 8, 9 цих Правил.

7.2.  Експлуатація відкритих осушувальних каналів

7.2.1. Відкриті осушувальні канали всіх видів і порядків повинні підтримуватись у справному стані, при якому на осушуваних землях забезпечується необхідний водний режим і норма осушення.

7.2.2. Основними ознаками справного стану відкритих осушувальних каналів є:

глибини каналів регулюючої мережі достатні для створення необхідної норми осушення у строки, визначені агротехнічними вимогами;

рівні води у магістральних і провідних каналах забезпечують у вегетаційний період безперебійну роботу регулюючої осушувальної мережі;

огороджувальні канали забезпечують своєчасне перехоплення і відведення поверхневих і ґрунтових вод, що надходять на осушувану територію;

русла каналів звільнені від рослинності і наносів, які перешкоджають вільній течії води, укоси і берми задерновані або засіяні травою, ділянки каналів, що проходять у слабостійких і таких, що легко розмиваються, ґрунтах закріплені, водоскидні воронки і споруди знаходяться у справному стані;

відвали ґрунту, що утворилися при ремонті і очищенні провідної і регулюючої мережі, розрівняні на прилеглій території, а при очищенні нагірних і ловчих каналів відсипані на нижню частину і оформлені у вигляді вала (дамби);

русла каналів у місцях впадання у них каналів нижчого порядку відповідним чином закріплені і не розмиваються;

максимальні й мінімальні швидкості води у каналах повинні бути у межах, які б забезпечували транспортування води без осідання наносів і не розмивали русло каналу.

7.2.3. Магістральні, провідні і огороджувальні канали повинні бути обладнані знаками інженерної обстановки (покажчик пікетажу споруд, попереджувальні знаки, кілометрові та пікетажні стовпчики, репери тощо), а у необхідних місцях улаштовані прогони для переходу та місця водопою для худоби, переїзди та пішохідні містки.

7.2.4. Основними роботами з експлуатації відкритих осушувальних        каналів є:

нагляд і догляд за каналами, охорона від пошкоджень і руйнування, а також підтримання їх у справному стані;

своєчасна підготовка каналів до пропуску весняної повені і безаварійний скид максимальних витрат води розрахункової забезпеченості;

регулювання рівнів води в каналах і подача води в осушувальну мережу для зволожування кореневмісного шару на осушувально-зволожувальних системах;

систематичне і своєчасне очищення русел каналів, берм і воронок від наносів трав’яної і деревинної рослинності, завалів та інших сторонніх предметів;

своєчасний планово-попереджувальний ремонт русел каналів, включаючи кріплення і споруди на них, а також улаштування, при необхідності, додаткових водоскидних приймальних воронок;

регулювання рівнів води в каналах для досягнення необхідної норми осушення, вимірювання рівнів і визначення витрат води;

проведення природоохоронних і протипожежних заходів;

проведення контрольного нівелювання каналів і споруд на них, замір глибин на поперечних перетинах каналів.

7.2.5. Основний об’єм ремонтних робіт по каналах установлюється при огляді їх весною після проходження повені та уточнення у процесі нагляду за каналами. При огляді русел каналів визначаються:

розмиви і руйнування укосів, замулення й заростання русел;

стан кріплення дна і укосів;

стан ділянок у місцях сполучення з каналами інших порядків і розташування споруд;

стан воронок для відведення поверхневих вод в канал і в разі необхідності – влаштування додаткових воронок.

7.2.6. При огляді огороджувальних каналів, які призначені для перехоплення поверхнево-ґрунтових вод із верхньої водозбірної площі, особливу увагу звертають на справність укосів, відсутність під час проходження повеней і паводків виходу води з каналів на меліоровану територію.

7.3.  Експлуатація закритої осушувальної мережі

7.3.1. Головними завданнями технічної експлуатації закритої мережі є:

нагляд за роботою закритих дрен, колекторів і споруд на них, а також охорона їх від пошкодження;

проведення своєчасного ремонту дренажних гирл, закритих дрен, колекторів та споруд на них.

7.3.2. Основні ознаки справного стану закритої осушувальної мережі:

на поверхні осушуваних земель відсутні воронки промиву і провали над дренами, колекторами і біля споруд;

після завершення сніготанення, розмерзання грунту та випадання дощів на дренованій площі не утворюються блюдця і вимочки;

осушувальна мережа забезпечує встановлену норму осушення в строки, визначені проектом;

гирла колекторів не перебувають у підпорі, за виключенням періоду проходження весняних і літніх паводків, або здійснення на осушуваних землях зволожувальних заходів;

гирла колекторів не зруйновані, не підмиті, не замулені і не засмічені, клапани, що встановлені на них, легко відкриваються;

оглядові колодязі не підмиті, не замулені та обладнані кришками;

скидні колодязі (фільтри-поглиначі) забезпечують відведення води з безстічних понижень рельєфу, мають відповідні огородження для запобігання наїзду сільськогосподарської техніки і заорювання;

дренажні труби не замулені, не мають залізистих відкладень, не заросли корінням рослин, величина намулу у дренах і у колекторах не перевищує 25% від величини діаметра труб;

глибина закладання дрен і колекторів забезпечує збереження труб при проведенні сільськогосподарських робіт і проїзді транспорту;

гирла колекторів, скидні колодязі та інші споруди мають вказівні знаки з відповідними написами.

7.4. Експлуатація споруд на водоприймачах і осушувальній мережі

7.4.1. Основними ознаками справного стану і працездатності гідротехнічних споруд є:

забезпечення проектної пропускної спроможності (у водозливних отворах споруд відсутні наноси ґрунту, залишки рослинності, льоду, каміння та інших предметів, що перешкоджають пропуску води заданої забезпеченості при рівнях, які не порушують нормальної роботи регулюючої осушувальної мережі);

недопущення підтоплення й затоплення поверхневими водами  прилеглих земель (крім періоду проходження повеней і паводків високої забезпеченості);

відсутність розмивів нижніх б’єфів, пошкоджень кріплень рисберми            і укосів;

бетонні і залізобетонні споруди не мають тріщин, каверн, оголеної арматури;

уздовж фундаментів і стінок споруд немає пазух, провалів і осідання ґрунту;

щити підпірних споруд не пропускають воду і можуть підтримувати необхідний напір води в каналі, а механізми і пристрої для їх підйому знаходяться у справному стані;

поверхня споруди побілена або пофарбована, покрита ізоляційними або антисептичними матеріалами, промаркірована;

під’їзди і підходи до споруд знаходяться у справному стані.

7.4.2. З метою попередження пошкоджень гідротехнічних споруд і підтримання їх працездатності необхідно:

на кожній споруді проводити систематичні (візуальні та інструментальні) спостереження за гідравлічним режимом, просіданням і переміщенням конструкцій, фільтрацією води по підземному контуру і в обхід споруди. Результати спостережень, періодичність і точність яких установлюється керівництвом служби експлуатації, фіксується у спеціальному журналі;

на стінках понурної частини регулюючої споруди повинна бути нанесена яскрава червона лінія катастрофічного горизонту води, підтримання рівня води вище якої забороняється;

охороняти споруди від механічних пошкоджень, проводити очищення водозливів від наносів ґрунту, залишків рослинності, льоду та інших предметів, що перешкоджають течії води;

для забезпечення безаварійного пропуску весняної повені щорічно, восени, проводити роботи з консервації водопропускних водорегулюючих гідротехнічних споруд, забезпечивши при цьому відкриття щитів на шлюзах-регуляторах до закінчення проходження весняної повені, проводити очищення верхніх б’єфів споруд від льоду, залишків деревини та інших предметів, що перешкоджають течії води, і не допускати їх нагромадження перед спорудами у період проходження повені та паводків;

техогляд і ремонт споруд, заміну ущільнення затворів здійснювати в установлені строки, а при розвитку фільтрації, що загрожує аварією, вживати заходів щодо термінової її ліквідації шляхом послідовної засипки з напірної сторони з піску, гравію або каміння з наступним закладанням фільтруючого місця водонепроникним покриттям;

проводити своєчасну розчистку і заповнення розчином тріщин, каверн, штукатурки;

регулярно поновлювати фарбування споруд або покриття їх спеціальними сполуками, що запобігають корозії, вивітрюванню;

відновлення до проектного положення зміщених елементів споруд, засипка ґрунту за опори та відкрилки, відновлення пошкоджених ділянок кріплень понура і рисберми споруди;

забезпечити підйомні механізми гальмівними пристроями, кожухами для захисту вузлів, огородженням, комплектом запасних частин, інструментами; розбір і ремонт підйомних механізмів проводиться при опущених затворах із дотриманням правил з охорони праці;

здійснювати заміну елементів споруд, що пошкоджені.

Однією з вимог правильної експлуатації водорегулюючих споруд є підтримання у верхньому б’єфі нормально-підпертого рівня води (НПР) з нанесенням відповідної позначки на конструкції споруди та обладнання споруд відповідними водомірними пристроями.

7.5.  Експлуатація захисних дамб

7.5.1. Основними завданнями служби технічної експлуатації захисних дамб є:

захист території від затоплення при проходженні розрахункових витрат води і створення умов для проектних режимів роботи водоприймачів і каналів у міждамбовому просторі;

охорона дамб і споруд на них від пошкодження і нагляд за їх нормальною роботою;

підтримання дамб у справному стані.

7.5.2. Головними ознаками справного стану захисних дамб є:

тіло дамби не спучується, не має тріщин, зсувів, ходів землериїв;

укоси і гребені дамб сплановані, закріплені або засіяні травою;

регулюючі (водоскидні) споруди у тілі дамб і кріплення знаходяться у справному стані;

у місцях сполучення дамб з водозливними і водоскидними спорудами відсутні тріщини, пазухи та вимоїни;

фільтрація води через тіло дамби не перевищує проектної величини і не призводить до зсуву ґрунту або опливання укосів;

дамби обладнані у необхідних місцях переїздами і з’їздами.

7.5.3. При експлуатації захисних дамб необхідно:

під час проходження повеней та паводків вести цілодобовий нагляд за станом дамб і споруд на них;

уживати заходів щодо запобігання пошкодження тіла дамб кротами, мишами та іншими землериями;

не допускати переїздів через дамби і з’їздів з них автомашин і тракторів у невстановлених місцях, а також використання дамб під дороги, якщо це не передбачено проектом;

підтримувати у справному стані кріплення укосів і гребеня, не допускати утворення на гребені понижень і накопичення у них води;

своєчасно усувати всі виявлені пошкодження;

мати поблизу дамб на аварійно небезпечних ділянках запас матеріалів, необхідних для попередження та ліквідації можливих аварій;

перед проходженням весняної повені проводити обколювання льоду вздовж водопропускних споруд, а також очистку їх створів, привести в порядок щити і підйомні механізми;

на дамбах, що затоплюються, проводити спостереження за переливанням води через водозливні споруди і гребені дамб;

проводити періодичні інструментальні та візуальні спостереження за просіданням тіла й основи дамб та інших споруд;

після проходження повеней та паводків проводити обстеження дамб і споруд;

виявлені пошкодження і руйнування дамб обвалування заносити у дефектні відомості.

7.5.4. Нормальна експлуатація дамб обвалування і споруд на них забезпечується:

за рахунок своєчасного проведення поточного та капітального ремонтів дамб, укосів, дренажних пристроїв, споруд і обладнання на них;

підготовкою дамб і споруд до роботи у зимовий, весняний і літньо-осінні періоди, обладнання споруд водомірними пристроями;

своєчасним усуненням виявлених просідань і тріщин тіла та основи дамби, різкої зміни кривої депресії, просідання ґрунту за пазухами бетонних споруд тощо;

створенням аварійних запасів матеріалів для укріплення або нарощування висоти дамб при проходженні паводків високої забезпеченості.

7.6.  Експлуатація насосних станцій

7.6.1. Насосні станції входять до комплексу споруд, які забезпечують своєчасне надходження та відкачування води з осушуваних територій або подачу її на зволоження земель. Основними з таких споруд кожної насосної станції є:

підвідний канал;

аванкамера зі сміттєзатримуючими решітками та водозабірною спорудою;

всмоктуючі трубопроводи;

будівля насосної станції з гідротехнічним та електротехнічним обладнанням, трубопровідною арматурою, контрольно-вимірювальними приладами, засобами автоматики, водообліку та зв’язку;

напірні трубопроводи з відповідними пристроями для запобігання попадання в них води з відвідних каналів або водоприймачів;

водовипускна споруда та відвідний канал;

трансформаторна підстанція та лінія електропередачі.

7.6.2. Основні вимоги до експлуатації насосних станцій осушувальних систем:

робота кожної насосної станції здійснюється відповідно до встановленого режиму відкачування води з осушувальної території або її подачі на зволоження;

обладнання насосних станцій, що відкачує воду з осушуваних територій, повинно працювати в режимі, який забезпечує мінімальні питомі витрати електроенергії;

економія електричної енергії під час експлуатації насосних станцій досягається за рахунок підтримання в належному стані гідротехнічного обладнання, встановлення оптимальних режимів роботи насосної станції, недопущення регулювання подачі води прикриттям засувок або затворів, обладнання насосних станцій багатотарифними електролічильниками, при цьому максимальне відкачування вод проводити у часи з пільговими тарифами;

забезпечення робочого стану насосно-силових агрегатів, трубопроводів, затворів, підйомних механізмів, сигналізації, системи енергопостачання, автоматики і зв’язку;

насосні станції повинні бути обладнані приладами для виміру об’єму або витрат перекачаної води та електроенергії. У разі відсутності приладів водообліку, останній здійснюється за методичними рекомендаціями непрямого водообліку на меліоративних насосних станціях по спожитій електроенергії та застосуванням градуювальних коефіцієнтів;

на насосних станціях повинні бути засоби індивідуального захисту від ураження електричним струмом;

обслуговувати насосні станції дозволяється особам віком від 18 років, що мають відповідну кваліфікацію і за станом здоров’я допущені медкомісією до роботи на електротехнічних установках;

персонал, що обслуговує насосні станції, повинен скласти відповідні іспити на знання правил охорони праці і при роботі неухильно виконувати їх;

перебування на насосній станції та обслуговування її обладнання особам, які знаходяться в стані алкогольного сп’яніння, категорично забороняється;

перебування на насосних станціях сторонніх осіб без спеціального дозволу не дозволяється;

облік роботи насосних станцій ведеться в журналах установленого зразка. Записи в журналах здійснюють чергові машиністи згідно з установленими правилами.

7.6.3. Режими роботи насосних станцій, правила обслуговування їх обладнання та механізмів, терміни виконання поточних та капітальних ремонтів визначаються планами, затвердженими експлуатаційною водогосподарською організацією, а також спеціальними інструкціями.

7.6.4. Служба експлуатації насосних станцій організує і проводить постійний інженерний нагляд за роботою і станом споруд, до складу якого входять:

систематичні візуальні та інструментальні спостереження за деформацією споруд і конструкцій, фільтрацією і витратами води, розкриттям швів і тріщин, засміченням решіток та іншими явищами із занесенням результатів спостережень у спеціальний журнал;

періодичне, два рази на рік, обстеження всіх конструкцій станцій із складанням дефектного акта;

позачергове обстеження після аварій, стихійних явищ окремих конструкцій з метою визначення об’ємів відбудовчих робіт.

7.6.5. Обслуговування і догляд за гідромеханічним, насосно-силовим, енергетичним, водовимірювальним обладнанням і приладами здійснюється відповідно до заводських паспортів та інструкцій з експлуатації.

Контроль управління роботою гідромеханічного і енергетичного устаткування насосної станції здійснюється автоматизованими системами, а при їх відсутності – безпосередньо черговими машиністами насосних станцій.

7.6.6. Для захисту обладнання насосних станцій та мережі від гідравлічного удару необхідно постійно підтримувати у робочому стані зворотні клапани, клапани зриву вакууму, вантузи та інші пристрої, контролювати величину і тривалість реверса робочого колеса насоса при скиді води через насос.

7.6.7. Перед пуском кожного відцентрового насоса його всмоктуючий трубопровід та корпус повинні бути заповнені водою. Пуски насосів необхідно здійснювати на закриту засувку, що встановлюється за напірними патрубками. Перед зупинками насосів необхідно закрити вказані засувки.

7.6.8. За напірними патрубками осьових та занурювальних прямоточних насосів запірна арматура не встановлюється, а їх пуски здійснюються у спорожнені напірні трубопроводи. При зупинці насосів вода з трубопроводів витікає через насоси, що викликає зворотне обертання їх роторів. У зв’язку з цим необхідно запобігати надходженню води з відвідного каналу в напірні трубопроводи.

7.6.9. Обов’язки обслуговуючого персоналу насосних станцій, їх права визначаються спеціальними інструкціями.

7.6.10. На системах з механічним підйомом води, зокрема, польдерних, складають річний план відкачування, який визначає режим роботи насосної станції. Річний план складається на підставі місячних об’ємів води, що підлягають відкачуванню в залежності від водності року.

При експлуатації польдерних систем основна увага звертається на:

дотримання встановлених показників рівня води в аванкамері, при якому повинні включатися насосні агрегати, та рівнів води у нижньому б’єфі, при якому відкачування припиняється;

забезпечення оптимального водного режиму у вегетаційний період за рахунок відведення надлишкового меженевого стоку, дотримання норми осушення у розрахункові періоди року на понижених ділянках польдера;

забезпечення роботи напірних трубопроводів у режимі зарядженого сифона на кожному працюючому насосному агрегаті.

7.7.  Експлуатація водосховищ і ставків при регулюванні стоку  осушувальних систем

7.7.1. Головним завданням служби технічної експлуатації водосховищ, водойм, ставків є:

забезпечення встановленого режиму роботи водосховищ, водойм, ставків, який полягає у запобіганні підтоплення, у періоди, коли підтоплення і затоплення сільськогосподарських культур є недопустимим, та створення запасів води, необхідних для зволоження осушуваних земель у засушливі періоди;

постійне оперативне управління технічними пристроями і спорудами для забезпечення наповнення й спрацювання запасів води;

виконання експлуатаційних план-графіків подачі води на зволоження;

нагляд і контроль за станом греблі, водоскидних і водозабірних споруд, свердловин, спостереження і підтримання їх у постійному працездатному стані;

спостереження за роботою споруд і станом чаші та акваторії водосховища, водойми, ставка;

здійснення своєчасного ремонту вузла гідротехнічних споруд, кріплення берегів, догляд за захисними лісовими насадженнями.

7.7.2. При експлуатації регулюючих ставків, водосховищ, крім цих Правил необхідно керуватися статтями Водного кодексу України 76 і 77, регіональними схемами комплексного використання й охорони водних ресурсів.

7.7.3. Основні ознаки справного стану водосховища і вузла гідротехнічних споруд.:

поверхня водосховища вільна від рослинності;

мілководна зона підтримується у стані, який відповідає встановленим санітарно-технічним та екологічним вимогам;

відсутність тріщин, зсувів у місцях сполучення тіла греблі з корінними берегами річної долини (балки), а також водозбірними і водозабірними спорудами;

схили і гребінь сплановані, задерновані й засіяні травою, кріплення і дренаж знаходяться у справному стані, тіло греблі не порушено ходами землериїв;

фільтрація через тіло греблі не перевищує розрахункової і не супроводжується виносом часток ґрунту.

7.7.4. Експлуатаційний режим роботи ставків, водосховищ повинен забезпечувати:

створення необхідних запасів води відповідно до графіків наповнення і спрацювання корисного об’єму водойм;

скорочення непродуктивних витрат і скидів води;

запобігання затоплення й підтоплення земель у зоні впливу водойми;

ужиття заходів щодо боротьби з інтенсивною переробкою берегів;

дотримання санітарних норм стану чаші та необхідної якості води;

підтримання рівнів води у ставку, водосховищі, що не перевищують відміток нормального підпертого горизонту у звичайних умовах експлуатації і встановленого проектом форсованого горизонту при пропусканні розрахункового максимального паводка.

7.7.5. У процесі експлуатації повинні проводитися систематичні візуальні та інструментальні спостереження і дослідження:

стійкості тіла та укосів греблі, динаміки осідання й зсування споруд;

стійкості кріплення напірного укоса при впливі на нього хвильового навантаження й глибокого спрацювання ставка, водосховища;

стану низового укоса;

стану режимно-спостережної мережі, п’єзометричних свердловин, реперів, маркерів, тощо;

режиму роботи водозабірних, водовипускних і водоскидних споруд та їх пропускної спроможності;

режиму роботи гідромеханічного, підйомного і спеціального обладнання, контрольно-вимірювальної апаратури, засобів диспетчерського управління, автоматики, телемеханіки і зв’язку;

положення кривої депресії у тілі дамби, витрат об’єму й мутності дренажних вод;

швидкості наповнення і спорожнення ставка, водосховища, відповідності її значенням, встановленим інструкцією з експлуатації водойми.

7.7.6. З метою збереження корисного об’єму водойми, подовження  терміну його служби необхідно застосовувати попереджувальні заходи проти його замулення:

пропускання паводкових витрат при мінімально знижених рівнях води перед греблею, що дасть змогу за рахунок підвищення проточності скидати транзитом у нижній б’єф частину донних і зважених наносів;

гідравлічні промивання відкладень наносів за рахунок періодичного максимального зниження підпертого рівня і повного відкриття промивних і скидних отворів водопропускних споруд.

7.7.7. Режим наповнення та періодичного спрацювання ставка, водосховища встановлюється в залежності від таких факторів:

типа регулювання стоку (сезонне, річне, багаторічне);

водності року (багатоводний, середній, маловодний).

7.7.8. Темпи наповнення й спрацювання ставка, водосховища визначаються інструкцією з експлуатації і не повинні викликати небезпечних деформацій тіла греблі та споруд, руйнування берегів, їх кріплень, захисних дамб.

7.7.9. При експлуатації водосховищ, особливо крупних і середніх, необхідно вживати оперативних заходів щодо виявлення й недопущення небезпечного розвитку аварійних ситуацій:

підвищення рівня води понад показники, встановлені проектом й інструкцією з експлуатації;

збільшення фільтраційних витрат у дренажних лініях, поява ознак суфозії ґрунту;

поява виходу ґрунтових вод на сухому укосі земляної греблі або дамби, особливо вище дренажних споруд;

виникнення зосередженого току води по контакту земляної греблі з бетонними спорудами;

обвал і сповзання укосів земляних споруд;

пошкодження споруд напірного фронту греблі та скиду паводкових вод.

7.7.10. У випадку виникнення аварійних ситуацій, при настанні катастрофічних паводків, що перевищують пропускну спроможність водоскидних споруд, дозволяється:

тимчасове форсування рівня води над відміткою нормального підпертого горизонту;

тимчасовий скид води через резервні водоскиди, в обхід основних споруд, з розмиванням руслових земляних дамб і перемичок, у виключних випадках – через прокол у заздалегідь вибраному місці.

7.7.11. При прогнозі інтенсивних паводків слід провести передпаводкове спрацювання частини ємності водосховища на величину об’єму припливу води, що очікується.

7.7.12. У разі використання суб’єктами господарювання на правах оренди водосховищ, водойм, ставків для риборозведення, виходячи з їх територіально-адміністративного розміщення, районною, обласною державною адміністрацією приймається рішення про порядок і режим експлуатації водойм, а саме: установлення робочих горизонтів, наповнення, пропуск, скидання та інші заходи, які виконуються  експлуатаційною організацією в залежності від типу регулювання стоку (сезонне, річне, довголітнє), а також у разі виникнення аварійних ситуацій.

Умови використання цих водойм для риборозведення встановлюються договором між експлуатаційною організацією і суб’єктом господарювання, який займається вирощуванням риби.

7.8.  Експлуатація доріг на осушуваних землях

7.8.1. Технічна експлуатація доріг на осушуваних землях повинна забезпечувати можливість:

доставки до каналів і споруд, що потребують ремонту, необхідних матеріалів і механізмів;

проїзду для виконання експлуатаційних заходів;

своєчасної доставки на поля робітників, насіння, добрив, пально-мастильних матеріалів, а також своєчасного вивезення з полів зібраного врожаю;

вільного пересування сільськогосподарської техніки, тракторів, автомашин і гужового транспорту.

7.8.2. При експлуатації доріг виконуються такі основні види робіт:

очищення проїжджої частини і узбіч від сторонніх предметів, планування і коткування ґрунтових доріг і доріг з гравійним та шлаковим покриттям, зашпарування тріщин і місць просідання на дорогах з твердим покриттям;

планування узбіч і укосів дорожнього полотна, підсів трав, очищення кюветів від наносів, сміття, деревинної та трав’яної рослинності;

підтримання у справному стані дорожнього полотна, сполучень мостів і труб-переїздів із дорожнім полотном, завчасне підвезення й складування необхідних матеріалів;

очищення отворів мостів і труб, а також льодорізів від сміття, снігу та льоду і пропуск талих і дощових вод;

виправлення дрібних пошкоджень споруд, заміна і фарбування дорожніх знаків і огороджень, підтримання у справному стані огорожі у місцях перегону худоби;

дотримання правил користування дорогами, особливо під час весняного й осіннього бездоріжжя;

періодичне проведення контрольного нівелювання доріг і дорожніх споруд.

7.8.3. Дороги, що постійно використовуються взимку, у небезпечних місцях обладнуються снігозатримувальними щитами й очищуються від снігових заметів.

7.8.4. Дорожня мережа і дорожні споруди після закінчення весняного танення снігу, а на заплавах після того, як зійдуть талі води, повинні бути ретельно оглянуті, а всі виявлені деформації і руйнування виправлені.

7.8.5. Експлуатаційні дороги, що використовуються як районні або міжрайонні загального користування, можуть передаватися на баланс спеціалізованих організацій.

VІІІ. Підвищення надійності експлуатації гідротехнічних споруд

8.1. Одним з основних завдань служби інженерної експлуатації гідротехнічних споруд є достовірна оцінка їх надійності у даний час і прогнозування її на майбутній період.

8.2. Служба експлуатації споруд повинна оцінювати, прогнозувати і вживати заходів щодо підвищення основних показників комплексу надійності:

працездатності споруд  і їх окремих елементів, імовірності їх безвідмовної роботи (збереження своїх параметрів у заданих межах при певних умовах експлуатації на протязі певного часу);

довговічності споруд і їх окремих конструкцій, здатності їх тривалий час, з можливими переривами на ремонт, зберігати працездатність у заданих режимах і умовах експлуатації до руйнування, повного зносу або моменту, коли ремонт стає економічно недоцільним;

ремонтопридатність споруд і їх основних елементів, пристосованість їх до відновлення працездатності за рахунок проведення своєчасного ремонту або заміни окремих елементів.

8.3. Для достовірної оцінки надійності гідротехнічних споруд необхідне проведення систематичних спостережень за якістю її експлуатації із збором і узагальненням даних про роботу окремих елементів і реєструванням у спеціальному журналі усіх випадків відказу в роботі, їх частоти, інтенсивності та середнього значення часу між відказами;

заходів, що проводяться з підтримання й відновлення працездатності;

дати, часу і причини виникнення відказу та його усунення;

конкретного місця, характеристики відказу і розміру завданих пошкоджень;

часу на виявлення пошкоджень, очікування ремонту і його проведення;

витрат матеріалів, деталей і грошових коштів на усунення пошкоджень.

8.4. Для підвищення імовірності безвідмовної роботи споруд, їх окремих конструкцій і обладнання слід використовувати поряд з номенклатурними експлуатаційними заходами резервування запасу окремих будівельних конструкцій і матеріалів, агрегатів, вузлів і деталей для оперативної заміни тих, що вийшли з ладу.

ІХ. Особливості експлуатації осушувально-зволожувальних систем

9.1. Осушувально-зволожувальні системи призначені для двостороннього регулювання водного режиму ґрунтів на осушуваних сільськогосподарських угіддях. Конструкції таких систем забезпечують зниження рівнів ґрунтових вод у вологі періоди і зволоження кореневмісного шару ґрунту у посушливі періоди вегетації сільськогосподарських культур.

9.2. Основними методами зволоження є підгрунтове зволоження (шлюзування) і дощування.

Розрізнюють попереджувальне і зволожувальне шлюзування.

9.2.1. Попереджувальне шлюзування застосовується для акумуляції частини води весняної повені або в періоди інтенсивного випадання літніх атмосферних опадів шляхом закриття шлюзів на осушувально-зволожувальній мережі. Для таких систем є характерним обмеження водних ресурсів власних водозаборів і відсутність можливості подачі води із зовнішніх водних джерел, у зв’язку з чим, у засушливі роки попереджувальне шлюзування малоефективне.

9.2.2. Зволожувальне шлюзування застосовується у випадку, коли є гарантоване водне джерело, що забезпечує подачу води у меліоративну мережу і кореневмісний шар ґрунту  на протязі всього вегетаційного періоду.

9.2.3. Підгрунтове зволоження осушуваних земель здійснюється         шляхом інфільтрації води з осушувальних каналів, по кротових дренах та з використанням матеріального дренажу.

9.2.4. Конструкція осушувально-зволожувальних систем із застосуванням дощування визначається рельєфом місцевості, площею і конфігурацією полів, характером сільськогосподарського використання земель і типом дощувальної техніки.

9.3. Експлуатація осушувально-зволожувальних систем потребує додаткового контролю за вологістю ґрунтів.

9.4. Для здійснення регулювання водного режиму на осушувально-зволожувальних системах експлуатаційною організацією складаються внутрішньогосподарські і системні плани регулювання водного режиму кореневмісного шару ґрунту.

9.4.1. Внутрішньогосподарські плани регулювання водного режиму складаються власниками (землекористувачами) осушуваних земель або на договірних засадах експлуатаційною водогосподарською організацією, а системні – експлуатаційною водогосподарською організацією.

Для їх розробки необхідно мати схему осушувально-зволожувальної мережі у масштабі 1:10000, карту ґрунтів, дані про рівні ґрунтових вод, склад культур, що плануються на поточний рік.

Х.  Поліпшення технічного стану й удосконалення осушувальних систем

10.1. Для підвищення ефективності використання осушуваних земель при вирощуванні сільськогосподарських культур на цих землях експлуатаційні водогосподарські організації, власники меліоративних фондів та власники землі (землекористувачі) землі повинні виконувати заходи з поліпшення технічного стану, удосконалення осушувальних систем.

10.2. Склад і зміст заходів з поліпшення технічного стану й удосконалення осушувальних систем встановлюються службою експлуатації разом із власниками (землекористувачами) на основі оцінки надійності об’єктів інженерної інфраструктури, меліоративного стану осушуваних земель і досвіду їх господарського використання, даних спостережень за врожайністю сільськогосподарських культур, паспортизації, експлуатаційної гідрометрії і виробничих досліджень.

10.3. Заходи з поліпшення технічного стану й удосконалення осушувальних систем виконуються в залежності від їх обсягу і складності згідно з затвердженими в установленому порядку проектами у вигляді капітального ремонту або реконструкції систем.

10.4. Реконструкція осушувальних систем здійснюється у випадках:

заміни відкритої мережі на закриту;

перебудови осушувальних систем односторонньої дії на системи двосторонньої дії (осушувально-зволожувальні);

зміни господарського використання меліорованих земель, що пов’язане із зміною забезпеченості розрахункових витрат та необхідністю технічного вдосконалення регулюючої мережі.

10.5. Проекти на капітальний ремонт і удосконалення осушувальних систем складаються:

при необхідності згущення або поглиблення регулюючої мережі на осушуваній території;

заміни окремих споруд, що втратили працездатність, або їх частин і кріплень на аналогічні споруди і кріплення з більш довговічних матеріалів та більш досконалої конструкції;

кріплення окремих каналів, які пошкоджені внаслідок тривалих деформацій;

оснащення меліоративних систем додатковими спорудами і пристроями, водомірними постами, знаками інженерної обстановки та іншими експлуатаційними пристроями, автоматизації роботи насосних станцій, регулюючих та водоскидних споруд і гідрометричних пристроїв усієї осушувальної системи в цілому.

10.6. Експлуатаційні водогосподарські організації разом із власниками (землекористувачами) меліорованих земель вносять свої пропозиції при складанні завдань на розробку проектів реконструкції (перебудови) та вдосконалення осушувальних систем.

10.7. Заходи з поліпшення і вдосконалення осушувальних систем здійснюються за планами, складеними експлуатаційними водогосподарськими організаціями, погодженими з власниками (землекористувачами) і відповідними органами агропромислового комплексу.

ХІ.  Організація експлуатаційної гідрометрії і гідромеліоративних спостережень

11.1. Однією з основних умов правильної експлуатації осушувальних систем і раціонального використання води є належна організація системи первинного обліку та систематичного спостереження за рівнями води.

11.2. З метою визначення об’ємних показників водного балансу системи експлуатаційна організація розробляє порядок обліку витрат води, який погоджується з водокористувачами і є обов’язковим для виконання суб’єктами водокористування.

11.3. Основними завданнями експлуатаційної гідрометрії на осушувальних системах є:

систематичні спостереження за витратами, рівнями та іншими характеристиками водного потоку;

складання гідрометричних таблиць, графіків тощо для контролю за режимом роботи каналів, гідротехнічних споруд, насосних станцій, колекторно-дренажної мережі;

ведення водного балансу на осушувальних системах у цілому й окремих ділянках за відведенням, подачею на зволоження та надходженням води;

здійснення експлуатації, ремонту, тарування і повірки гідрометричних постів, споруд, обладнання та засобів водообліку;

визначення величини і характеру стоку з осушуваних площ, включаючи скидання його з нагірних і ловчих каналів, транзитних втрат через меліоративну систему; установлення в каналах відповідних витрат і рівнів, які б забезпечували правильне використання осушуваної території і відповідали вимогам комунальних, санітарних, гідротехнічних та інших потреб.

11.4. Відповідно до зазначених завдань гідрометричні роботи на системах включають улаштування гідрометричних постів на водоприймачах, магістральних і нагірних каналах та інших джерелах.

11.5. Гідрометричні пости розподіляються на основні (балансові), на яких систематично проводять заміри витрат і рівнів води, та  допоміжні, де зазначені вимірювання виконуються у разі зміни гідрологічного режиму території (надходження додаткової води, підняття рівнів ґрунтових вод і т. ін.).

11.6. На водоприймачах основні пости розміщуються на ділянках, що приймають воду з магістральних каналів. При значній протяжності водоприймача влаштовується два створи: верхній – на вхідній ділянці, від якої починається примикання водоприймача до осушуваного масиву, і нижній – у кінці примикання системи до водоприймача. На магістральному каналі основним створом є пост у голові каналу. Допоміжні створи на магістральному каналі обладнуються через кожні 5–10 км. На нагірних каналах основні пости закладаються лише в гирловій частині при довжині нагірного каналу понад 1,5 км.

11.7. Допоміжні пости закладаються на всіх вузлах системи в гирлових і вихідних частинах перетину каналів, а також у місцях перетину каналів створами, на яких розміщені оглядові колодязі для спостережень за рівнями ґрунтових вод.

11.8. Спостереження на основних гідрометричних постах за рівнями води проводяться на водоприймачах, на магістральних і нагірних каналах у період проходження весняних і літніх повеней – два рази на добу, у непаводковий літній і осінній періоди – один  раз на добу і у зимовий – один раз у 10 днів.

11.9. Спостереження за рівнями води на допоміжних постах ведуться лише під час роботи вузлів (1-2 рази на добу), проходження повеней та паводків. Витрати на основних постах заміряють вертушкою або поплавками періодично з таким розрахунком, щоб для кожного поста можна було спочатку побудувати, а потім перевірити криві залежності витрат води від рівнів.

11.10. Спостереження на оглядових колодязях (або свердловинах) по створах і на пов’язаних з ними додаткових гідрометричних постах ведуться весною кожний день, літом – один раз у 5 днів, а зимою – один раз у 10 днів. Методика обробки даних спостережень по гідропостах і гідромеліоративних створах однакова для всіх систем відповідно до встановлених інструкцій і правил.

ХІІ.  Облік стоку і показники роботи осушувальних систем

12.1. Основними показниками роботи осушувальних систем є річні показники продуктивного використання води на осушуваних землях і величина обсягів річного скиду води.

12.2. Кількісні показники, такі як річний внутрішній об’єм вологообігу системи і кількість відведеної води у водоприймач, отримуються за умови налагодження обліку води, що надійшла на масив, і відведених вод, визначених на підставі водно-меліоративного балансу, складеного для всієї площі системи.

12.3. Об’єм внутрішнього вологообміну визначається виходячи з площ, зайнятих сільськогосподарськими культурами, їх врожайності та витрат на транспірацію і випаровування.

12.4. У залежності від умов господарської діяльності експлуатаційної організації і водокористувачів, гідравлічних умов водного потоку, вимог оперативності й точності обліку його параметрів та інших факторів у практиці експлуатаційної гідрометрії використовуються русловий, гідравлічний, електричний та акустичний методи виміру параметрів водного потоку.

12.5. Русловий метод вимірів параметрів водного потоку, в основу якого покладено використання сталої функціональної залежності величини витрат від рівня води у певному перерізі русла, застосовується:

на основних (балансових) гідропостах у поєднанні з човновою переправою, гідрометричними містками та ін.;

на гідропостах, улаштованих на водоприймачах у місцях скиду води з магістральних каналів у поєднанні з фіксованим руслом, човном або містком, гідрометричною дистанційною установкою.

12.6. Гідравлічний метод вимірів параметра потоку може бути застосований на всіх типах гідропостів. Він заснований на використанні гідравлічних законів витікання рідини через таровані гідротехнічні споруди (засоби), такі як вимірювальні водозливи, водомірні пороги і т. ін.

ХІІІ.  Пропускання повеней і паводків

13.1. У порядку підготовки осушувальних систем до пропускання повеней і паводків власниками систем розробляються організаційно-технічні заходи, які передбачають:

максимальне відведення (скид) води з магістральної, провідної та регулюючої мережі, водойм;

обстеження перегороджувальних споруд, колодязів закритих колекторів, дренажних гирл, відкритої мережі, очистка їх від сторонніх предметів, мулу;

відкриття та випробування затворів і підйомних механізмів на предмет оперативного маневрування;

поповнення аварійного запасу матеріалів запасних деталей і вузлів, обладнання;

визначення обсягів та строків виконання невідкладних робіт щодо забезпечення пропуску повеней, паводків;

організація та інструктаж аварійних бригад, установлення графіків і місць їх чергування, оснащення інструментами, засобами транспорту та зв’язку.

13.2. При пропусканні весняних повеней основну увагу слід приділяти можливому виникненню заторів льоду, приймати оперативні заходи щодо їх попередження.

13.3. При пропусканні літніх паводків, які формуються інтенсивними зливами, експлуатаційна служба особливу увагу повинна приділяти готовності скидних трас інженерних комунікацій (водоприймачів, провідних каналів, перегороджувальних споруд) до пропускання паводкових  вод, маневреності гідромеханічного обладнання та, відповідно, потрібному часу на відкриття затворів шлюзів-регуляторів залежно від швидкості наростання паводка.

13.4. Про виникнення аварійних ситуацій експлуатаційна служба повинна негайно повідомляти органи місцевої виконавчої влади.

ХІV.  Протипожежні заходи на осушуваних торфовищах

14.1. Експлуатаційні водогосподарські організації разом із землекористувачами, власниками земель зобов’язані попереджати виникнення пожеж на осушуваних торфовищах і неодмінно вживати заходів для їх погашення.

14.2. Для попередження пожеж на торфовищах:

забороняється розводити багаття, спалювати деревно-чагарникову та трав’яну  рослинність;

на тракторах, автомобілях, комбайнах та інших машинах, що працюють на осушуваних торфовищах, вихлопні труби повинні бути обладнані іскрогасниками;

забороняється ремонтувати техніку в польових умовах із застосуванням зварювальних робіт.

14.3. Для попередження і гасіння пожеж на торфовищах у власників меліорованих земель, землекористувачів повинна бути організована протипожежна охорона.

14.4. Особовий склад пожежно-сторожової охорони, добровільні пожежні дружини і всі працюючі при гасінні пожеж на торфовищах повинні обов’язково пройти техмінімум з протипожежних заходів. Усі працівники, зайняті на гасінні пожеж, забезпечуються спецодягом, індивідуальними та колективними  засобами для безпечної роботи, водою.

14.5. Місця виникнення пожежі огороджуються знаками з прапорцями і охороняються людей і заїзду техніки. У разі необхідності по контуру вогнища здійснюється виїмка торфу до мінерального ґрунту і заповнення рівчака водою.

ХV.  Планування експлуатаційних заходів та звітність

15.1. Виробнича діяльність експлуатаційних водогосподарських організацій здійснюється відповідно до річних і колективних планів. Планування повинно забезпечувати надійну роботу всіх ланок осушувальної системи на основі ефективного використання фінансових, матеріально-технічних, енергетичних та трудових ресурсів.

15.2. Виробничі плани з експлуатації осушувальних систем складаються у строки, за формами та на період діяльності, встановленими організацією вищого рівня, окремо з експлуатаційних заходів, капітального ремонту, переобладнання та вдосконалення систем.

15.3. Види, обсяги робіт і заходи, необхідні для утримання осушувальних систем у робочому стані та їх подальшого удосконалення, визначаються на підставі матеріалів обстеження осушувальних систем і дефектних відомостей, проектів ремонту або реконструкції, а також результатів проведених виробничих досліджень. Необхідні кошти і матеріально-технічні ресурси визначаються згідно з діючими нормативами витрат на експлуатацію міжгосподарських і внутрішньогосподарських об’єктів інженерної інфраструктури та кошторисів до проектів на їх ремонт і реконструкцію.

15.4. Річний виробничий план експлуатаційних робіт повинен складатися у розрізі кварталів, повністю відображати виробничо-фінансову діяльність служби експлуатації, підтверджуватись кошторисно-договірною документацією і затверджуватись організацією вищого рівня. Річний план є основним документом, за яким фінансуються експлуатаційні роботи і заходи.

15.5. Для забезпечення виконання експлуатаційних заходів (пропуск повені, паводка, ліквідація наслідків стихійного лиха та ін.) складаються оперативні виробничі плани.

15.6. Після завершення вегетаційного періоду представники експлуатаційних організацій, землекористувачі, власники осушуваних земель повинні щорічно перевіряти в натурі технічний стан міжгосподарської і внутрішньогосподарської мережі осушувальних систем із спорудами на ній. Результати перевірки оформляти відповідними документами, погодивши їх з управліннями сільського господарства і продовольства райдержадміністрації.

15.7. Експлуатаційні водогосподарські організації звітуються за виконання планів експлуатаційних робіт шляхом подання організації вищого рівня оперативної звітності та річних виробничо-фінансових звітів.

15.8. Вся оперативна і річна звітність складається за формами відомчої і статистичної звітності в установлені строки.

15.9. Експлуатаційні водогосподарські організації з урахуванням оперативної і річної звітності, показників оцінки меліоративного стану та інших матеріалів складають згідно з установленими формами річні звіти з технічної експлуатації осушувальних систем.

ХVІ.  Природоохоронні заходи на осушуваних землях

16.1. Природоохоронні заходи на осушуваних землях спрямовані на збереження позитивних властивостей природного середовища, ландшафтів, земельних і водних ресурсів, фауни і флори, збереження пам’яток природи, історії і культури, місць проживання птахів, диких тварин.

16.2. Експлуатаційні водогосподарські організації зобов’язані виконувати всі природоохоронні заходи на осушуваних землях, передбачені проектом, контролювати роботи, що проводяться на внутрішньогосподарській мережі. При необхідності вони можуть додатково розробляти і здійснювати власними силами природоохоронні заходи на системах, що експлуатуються.

16.3. Природоохоронні заходи, що виконуються експлуатаційними організаціями, повинні відповідати чинному законодавству України та іншим нормативним документам.

16.4. Основні природоохоронні заходи, що застосовуються на осушувальних системах з метою запобігання забруднюванню води та охороні ґрунтів, розподіляються на агротехнічні, гідротехнічні та організаційні.

16.5 .До складу агротехнічних заходів входять:

застосування прогресивних прийомів обробки ґрунтів, своєчасне і науково обґрунтоване внесення доз мінеральних добрив, гіпсування, вапнування та раціональне використання торфових ґрунтів у сівозмінах;

посів багаторічних трав та інших культур, які сприяють закріпленню шару ґрунту;

створення умов для зменшення мінералізації торфу і підтримання у торф’яному шарі позитивного балансу органічної речовини;

кротування, розпушування, культуртехнічні роботи.

16.6. До  складу гідротехнічних заходів, передбачених проектами, входять:

улаштування постійних і тимчасових споруд для відстоювання води на меліоративних системах;

збереження і пропуск гарантованого (санітарного) об’єму води на зарегульованих водних джерелах;

будівництво меліоративних систем двосторонньої дії та оборотних систем.

16.7. До складу організаційних заходів входять:

організація служби контролю за своєчасним проведенням і дотриманням виконання природоохоронних заходів;

організація служби контролю за якістю води, яка надходить з полів землевласників;

запобігання надходженню у водні джерела неочищених стічних вод, гербіцидів, мінеральних добрив, тощо.

16.8. Для забезпечення експлуатації та захисту від забруднення, пошкодження і руйнування каналів осушувальних систем, гідротехнічних і гідрометричних споруд, водойм і гребель виділяються земельні ділянки смуг відведення з особливим режимом використання і обмеженою господарською діяльністю.

16.9. Ширина водоохоронних зон і смуг у зоні меліоративних систем, уздовж водних джерел встановлюється проектом та відповідними законодавчими і нормативними документами.

16.10. У зонах гідротехнічних споруд, водойм, ставків, водоприймачів, магістральних каналів організаціями, підприємствами, власниками (землекористувачами) цих споруд здійснюється охорона існуючих лісових смуг та відновлення складу порід дерев, розчищення лісових смуг, обкошування земельних ділянок смуг відведення.

16.11. У заповідниках, розташованих у межах меліоративних систем, служба експлуатації повинна сприяти збереженню умов, рекомендованих для виживання й збереження флори і фауни.

У необхідних випадках слід виходити з пропозиціями у місцеві ради та інші державні органи виконавчої влади щодо обмеження господарської діяльності поблизу водних об’єктів, у прибережних лісових насадженнях та масивах.

16.12. Під контролем служби експлуатації повинні знаходитися бази пально-мастильних матеріалів, гаражі, приміщення для збереження добрив, що можуть забруднити водотоки та водойми, які є елементами меліоративних систем. У разі порушення цих вимог керівництво експлуатаційної організації забезпечує через місцеві органи самоврядування прийняття рішення щодо обвалування, передислокацію зазначених приміщень, баз, об’єктів або вжиття інших заходів.

16.13. Служба експлуатації повинна заохочувати і спрямовувати діяльність своїх працівників на збереження ландшафтів, місць відпочинку польових і ремонтних бригад, дбайливе ставлення до флори і фауни та інших елементів природи, дисципліновану поведінку на об’єктах (особливо осушених торфовищах).

ХVІІ. Планування і проведення ремонтних робіт та звітність

17.1. Виробнича діяльність експлуатаційних водогосподарських організацій здійснюється у відповідності з річними та перспективними планами. Планування повинно забезпечувати надійну роботу всіх ланок осушувальної системи на основі ефективного використання фінансових, матеріально-технічних, енергетичних та трудових ресурсів.

17.2. Виробничі плани з експлуатації осушувальних систем складаються у строки, за формами та на періоди діяльності, встановлені організацією вищого рівня, окремо з експлуатаційних заходів, капітального ремонту, переобладнання та вдосконалення систем.

17.3. Види, обсяги робіт і заходи, необхідні для утримання осушувальних систем у робочому стані та їх подальшого удосконалення, визначаються на підставі матеріалів обстеження осушувальних систем і дефектних відомостей, проектів ремонту або реконструкції, а також результатів проведених виробничих досліджень. Необхідні кошти і матеріально-технічні ресурси визначаються згідно з діючими нормативами витрат на експлуатацію міжгосподарської і внутрішньогосподарської мережі осушувальних систем з гідроспорудами на ній та кошторисів до проектів на їх ремонт і реконструкцію.

17.4. Річний виробничий план експлуатаційних робіт повинен складатися у розрізі кварталів, повністю відображати виробничо-фінансову діяльність служби експлуатації, підтверджуватись кошторисно-договірною документацією і затверджуватись організацією вищого рівня. Річний план є основним документом, за яким фінансуються експлуатаційні роботи і заходи.

17.5. Для забезпечення виконання важливих експлуатаційних заходів (пропуск повені, ліквідація наслідків стихійного лиха та ін.) складаються оперативні виробничі плани.

17.6. Після завершення вегетаційного періоду представники експлуатаційних організацій і землекористувачі, власники меліоративних фондів повинні щорічно перевіряти в натурі технічний стан міжгосподарської і внутрішньогосподарської мережі осушувальної системи і результати перевірки оформляти відповідними документами, погодивши їх з управліннями агропромислового розвитку райдержадміністрацій.

17.7. Експлуатаційні водогосподарські організації звітуються за виконання планів експлуатаційних робіт шляхом подання організації вищого рівня оперативної звітності і річних виробничо-фінансових звітів.

17.8. Вся оперативна і річна звітність складається за формами відомчої і статистичної звітності в установлені строки.

17.9. Експлуатаційні водогосподарські організації з урахуванням оперативної і річної звітності, показників оцінки меліоративного стану та інших матеріалів складають згідно з встановленими формами річні звіти з технічної експлуатації осушувальних систем.

17.10. Плани і графіки проведення ремонтних робіт на меліоративних системах повинні бути ув’язані з графіками проведення сільськогосподарських робіт і погоджені з власниками (землекористувачами) меліорованих земель у випадках, якщо зачіпаються їх інтереси.

Для проведення складних ремонтних робіт, а також робіт, які потребують наявності робочих креслень, обов’язкове попереднє складання проектно-кошторисної документації.

ХVІІІ. Експлуатація гідромеханічного і електротехнічного обладнання

18.1. Робоче обладнання і металеві конструкції гідротехнічних споруд (основні, ремонтні й аварійні затвори, вантажопідйомні механізми і пристосування. Сміттєзатримуючі решітки і механізми для їх очищення, електродвигуни, пускові засоби, станції управління тощо) повинні утримуватись у належному стані, що гарантує повне їх збереження і постійну справність.

18.2. Затвори, сміттєзатримуючі решітки та інші конструкції повинні систематично підлягати ревізіям, у процесі яких перевіряються наявність деформацій і корозійних пошкоджень каркаса і обшивки, стан зварних швів, резинових ущільнень та їх кріплень, стан опорних шарнірів, ланцюгів, сталевих канатів, підйомних гвинтів, вузлів їх з’єднання із затворами і т. ін. Виявлені недоліки підлягають негайному усуненню. Металеві поверхні повинні бути покриті антикорозійним складом.

18.3. Особливу увагу слід приділяти відсутності перекосу затвора у пазах, плавності руху затвора, щільному приляганню ущільнень до стінок і порога споруди та відсутності витікання води через них, вільному обертанню опорних шарнірів сегментних затворів, збереженню антикорозійних покрить, фарбуванню і змазуванню поверхонь.

18.4. Вантажопідйомні механізми і пристосування (канатні і гвинтові підйомники, решіткоочисні пристрої, талі і т. ін.) повинні експлуатуватись у відповідності із заводськими інструкціями і паспортами. При догляді за ними особливу увагу слід приділяти роботі редукторів, відкритих зубчатих передач, блокувальних пристроїв, кріпленню кінців сталевих канатів на ковшах і барабанах.

ХІХ. Експлуатація осушувальних каналів і гідроспоруд у зимовий період

19.1. Експлуатаційний  персонал зобов’язаний проводити за спеціальним планом підготовку гідротехнічних споруд до роботи у зимових умовах, причому особливу увагу звертати на технічний стан затворів, підйомних механізмів.

19.2. Для забезпечення безаварійної експлуатації каналів і споруд в умовах низьких температур складається план організаційно-технічних заходів, який передбачає:

нагляд за роботою каналів і споруд, організацію чергування в окремі періоди у місцях можливого накопичення льоду і шуги;

захист від затоплення прилеглих територій;

обколювання льоду перед регуляторами, мостами, напірними трубопроводами, дюкерами та іншими спорудами.

19.3. Захист конструкцій споруд, затворів і решіток від механічного впливу льоду повинний забезпечуватись:

регулярним обколюванням льоду біля затворів та інших частин споруд;

улаштуванням на затворах спеціальних топляків.

19.4. Маневрування затворами у зимовий період направляючих споруд необхідно здійснювати періодично з урахуванням таких вимог:

при відсутності водозабору із магістрального або розподільчого каналу затвори споруд-регуляторів піднімають угору на весь період і стопорять у такому положенні;

на водозабірних спорудах з великою пропускною спроможністю для запобігання примерзання затворів їх періодично піднімають і опускають.

19.5. Гідромеханічне, вантажопідйомне, електротехнічне обладнання, засоби контролю і управління гідротехнічних споруд, які не працюють у зимовий період, підлягають консервації. Трубопроводи, лотоки, корпуси насосів і запірної арматури необхідно звільнити від води.

19.6. Робочі органи й обладнання гідромеханічних постів, водомірних споруд, рибозахисних пристроїв (сітки, барабани, касети та ін.) підлягають демонтажу, ревізії, консервації і зберіганню у спеціальних захищених місцях.

ХХ. Безпека праці при проведенні експлуатаційних заходів

20.1.  Відповідно до Закону України “Про охорону праці” експлуатаційні водогосподарські організації, власники меліоративних фондів, землекористувачі, власники землі при виконанні ремонтно-експлуатаційних робіт на осушувальних системах повинні керуватися Законом України „Про охорону праці”, Кодексом законів про працю України, Законом України “Про загальнообов’язкове  державне  соціальне страхування від нещасного випадку  на  виробництві   та   професійного   захворювання, які спричинили втрату працездатності” та прийнятими відповідно до них нормативно-правовими актами, галузевими, галузевими нормативними актами про охорону праці – правилами, стандартами, нормами, положеннями, інструкціями та іншими чинними документами.

20.2. Усі працівники при прийнятті на роботу і в процесі роботи проходять на підприємстві інструктаж (навчання) з питань охорони праці, надання першої медичної допомоги потерпілим від нещасних випадків, про правила поведінки при виникненні аварій згідно з чинними нормативними положеннями.

20.3. На роботах із шкідливими і небезпечними умовами праці, а також роботах, пов’язаних із забрудненням або здійснюваних у несприятливих температурних умовах, працівникам видаються безоплатно, за встановленими нормами, спеціальний одяг, спеціальне взуття та інші засоби індивідуального захисту, а також миючі та знешкоджуючі засоби.

20.4. Введення в експлуатацію нових і реконструйованих об’єктів виробничого та соціально-культурного призначення, виготовлення і передача у виробництво зразків нових машин, механізмів, устаткування та інших засобів виробництва, нових технологій без дозволу державних органів з нагляду за охороною праці забороняється.

20.5. Особи адміністративно-технічного персоналу, які своїми вказівками або діями порушують встановлені правила техніки безпеки і охорони праці, несуть відповідальність згідно з чинним законодавством.

20.6. До виконання робіт, що потребують спеціальних знань і підготовки (водолазні, електротехнічні, вибухові, управління механізмами, автомашинами і т. ін.), можуть залучатися лише особи, що мають право на виконання цих робіт.

20.7. Особлива увага повинно бути приділено дотриманню правил та інструкцій з безпеки праці при роботах з електрообладнанням, у котлованах, траншеях і тунелях, при будівництві та ремонті захисних і регулюючих споруд, при роботі з легкозаймистими матеріалами і отрутохімікатами, а також під час пропуску паводків, повеней і льодоходу.

20.8. Усі житлові, службові і підсобні приміщення повинні утримуватись у справному стані, відповідати встановленим санітарним вимогам і бути оснащені протипожежним інвентарем та вогнегасниками згідно з Типовими нормаминалежності вогнегасників, затвердженими наказом Міністерства надзвичайних ситуацій України від 02.04.2004 р. № 151, зареєстрованими в Міністерстві юстиції України 29.04.2004 р. за № 554/9153 (НАПБ Б.03.001-2004).

20.9. Для надання першої допомоги при травмах і нещасних випадках на експлуатаційних дільницях, насосних станціях, об’єктах виконання ремонтних робіт повинні бути аптечки із запасом медикаментів і матеріалів для перев’язування.

20.10. Оглядачі гідротехнічних споруд, а також всі інші працівники експлуатаційних організацій, що працюють по одному, повинні бути забезпечені індивідуальними перев’язувальними пакетами для надання першої медичної допомоги.